## Slide 1
#2021-1 캡스톤 디자인
ST(See Through)조
최종 발표
32154379 조민규
32141925 박종범
32144107 전세호
32153350 이영배

## Slide 2
A table of Contents
목차
#1,
과제 개요
#2,
과제 수행 내용 및 결과
#3,
과제 제한 사항
#4,
조원 역할 분담 내용

## Slide 3
Part 1,
과제 개요

## Slide 4
Part 1
과제 개요
과제명: 운전자의 상태에 따른 부주의 운전 방지 시스템
운전자의 행동 상태 파악
딥러닝을 통한 학습
운전자 위협 판별
졸음운전 판별
(1) 개요

## Slide 5
Part 1
과제 개요
(2) 과제 필요성
고속도로 주행 시(100km/h)
1초만 눈을 감아도 28M 이동
지난 10년간 고속도로
교통사고 발생 원인 1위
= 졸음운전
부주의에 따른 사고 건수
= 졸음운전에 의한 사고 건수

## Slide 6
Part 1
과제 개요
(3) 기대 효과
차선 이탈 방지
기존 시스템
새로운 시스템
차간 거리 조정
개별적으로 존재
통합 관리

## Slide 7
Part 1
과제 개요
(3) 기대 효과
안전 운전 증가
교통 사고 및
사망자 감소
영상 처리(텔레메틱스)
기술 적용
세계시장 선점을 위한
기술 개발의 초석

## Slide 8
Part 2,
과제 수행 내용
및 결과

## Slide 9
Part 2
과제 수행 내용 및 결과
(1) 개발 환경 및 요구 조건
개발 언어
개발 환경
요구 조건
구현 방법
C++, Python
OpenCV, Dlib, keras, tensorflow, jupyter notebook, openpilot
Jetson nano kit, CSI camera module, sensor
Jetson nano에 Linx OS 설치

## Slide 10
Part 2
(2) 시스템 블록 다이어그램
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 11
Part 2
(3) 과제 진행 내용
입력
Jetson nano
카메라 모듈 입력값을
Gstreamer_pipeline을
이용하여 전달 인자를 받고
카메라를 실행시켜 받는다
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 12
Part 2
(3) 과제 진행 내용
색 반전 및
속도 개선
얼굴 인식 속도 개선을 위하여
OpenCV의 resize 함수를 이용하여
이미지의 크기(프레임 값)를 ¼로 줄인다
Read 함수로 읽어들인 이미지(프레임)는 BGR 값으로
색상이 반전된 값이므로 BGR 값들을 RGB 값으로 반전시켜준다
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 13
Part 2
(3) 과제 진행 내용
얼굴 인식 속도 개선2
> 앞서 설명한 특징추출 방식을 이용해
얼굴의 위치를 찾아낸 후 인코딩하여
변수값에 저장
rgb_small_frame이므로 더 빠른 속도의 탐색 가능
데이터셋과의 비교를 통해 안전한 상태로 인식하게 되면 face_name 리스트에 “safe”를 추가하게 되고 안전하지 않으면 “dangerous”를 추가
얼굴을 인식할 때 process_this_frame 변수를 이용하여 이미지 프레임을 4번 보낼 때 1번꼴로 수행하도록 하여 속도를 개선
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 14
Part 2
(3) 과제 진행 내용
출력
실제 카메라 영상에 출력할 때는 원래 크기로 제작
각각의 위치값에 4를 곱하여 얼굴 부분에
사각형 생성
안전 상태(safe) 이면 초록색으로 출력
안전하지 않은 상태(dangerous)이면
빨간색으로 출력
Safe, dangerous 문자열을 사각형과 함께
출력
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 15
Part 2
(3) 과제 진행 내용
카메라 인식 시연 영상
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 16
Part 2
(3) 과제 진행 내용
속도 개선
시연영상
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 17
Part 2
(3) 과제 진행 내용
운전자 상태 인식 시연영상
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 18
Part 2
(3) 과제 진행 내용
속도 측정을 위한
자율주행 플랫폼
openpilot
사물인식을 통한
거리측정 및 장애물 확인을
자율주행 프로그램을 통해 처리
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 19
Part 2
(3) 과제 진행 내용
SNLE DLC Viewer
시각화된 Openpilot 특징 추출
CNN 신경망 부분
센서모듈을 통해
입력된 데이터에서
특징을 추출
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 20
Part 2
(3) 과제 진행 내용
경로 확률
표준편차 계산
추출된 특징들을 통해
주행가능 경로 추적
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 21
Part 2
(3) 과제 진행 내용
운전 모델 출력
계산된 데이터를 사용하여
eval frame 함수가
운전 모델을 출력
출력된 모델은
ZMQ 포트 8009로 게시
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 22
Part 2
(3) 과제 진행 내용
풀스택 아키텍처
센서로 입력되어 계산된 차량 외부 환경은
계산되어 운전모델로 출력
출력된 모델은 특정 포트를 통해 전달
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 23
Part 2
(3) 과제 진행 내용
속도값 전송
게시된 운전모델을
메시지 전송방식으로 전송
제한사항으로 인해
실제 데이터가 아닌
전송방식만 구현
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 24
Part 2
(3) 과제 진행 내용
속도값 수신
게시된 속도모델을 수신
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 25
Part 2
(3) 과제 진행 내용
속도에 따른
가중치
전송받은 속도를
표시하고
운전자 상태와
속도에 따른
가중치를 계산
과제 수행 내용 및 결과

## Slide 26
Part 3,
과제 제한 사항

## Slide 27
Part 3
과제 제한 사항
(1) 개발 제한 사항
자율주행에서 처리된 운전모델을 사용하겠다는 개념만 정립
운전 모델 구하기의
어려움
Jetson nano의 한계
얼굴 인식까지는 문제가 없었으나
메시지 전송 통로를 여는 순간 기능이 눈에 띄게 떨어짐
속도 측정까지는 무리라고 판단하여
운전모델에서 속도값을 수신하는 빈도를 줄여
운전자 상태를 확인하는 방식으로 결정

## Slide 28
Part 4,
조원 역할 분담 내용

## Slide 29
Part 4
조원 역할 분담 내용
팀장
32144107 박종범
얼굴 인식 코드 성능 개선, 코드 분석 및 설계
팀원
32141925 전세호
위험도 가중치 부여 및 제어,
자율 주행 플랫폼과의 통신
팀원
32153350 이영배
학습 데이터셋 수집 및 추출/정리,
발표 자료 제작
팀원
32154379 조민규
부주의 운전 판단 모델 설계

## Slide 30
Part 4
조원 역할 분담 내용
조원 모임 사진 (jetson nano 구축)

## Slide 31
Thank You!